Protokol č. 2:

| Pracoval: |  |  | Pracováno dne: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spolupracoval: |  |  | Vlhkost vzduchu: |  |
| Třída: |  |  | Tlak vzduchu: |  |
| Hodnocení: |  |  | Teplota vzduchu: |  |

Název úlohy:   Určení povrchového napětí kapaliny

Pomůcky:

1.Byreta, skleněná nálevka, kádinka, stojan s držákem, laboratorní váhy se sadou závaží, kapaliny, jejichž povrchové napětí chceme měřit ( líh, mýdlová voda, ocet)

2. Kapilární trubice různého vnitřního průřezu, nádoba s mýdlovou vodou, jehla, mikrometr, stojan s držáky, mýdlová voda ( lih a ocet nebudeme měřit)

Teoretická příprava:

1. Kapkovou metodou:

Při pomalém vytékání kapaliny ze svislé byrety se na jejím okraji vytvoří kapka. Kapka pozvolna zvětšuje svůj objem a odtrhne se v okamžiku, kdy se tíhová síla vyrovná síle povrchové. Platí tedy vztah:

Vystupují v něm tyto veličiny:

Vydělením rovnic pro známou a neznámou kapalinu dostaneme pro neznámé povrchové napětí vztah:

Známou kapalinou je voda s povrchovým napětím:

Vypracování:

1.  Sestavili jsme zařízení pro odkapávání kapalin.

2.  Zjistili jsme hmotnost mo prázdné kádinky, do které budou odkapávat  kapaliny.

3.  Byretu jsme naplnili vodou a nechali do zvážené kádinky odkapat 30 kapek. Určili jsme hmotnost   mc   kádinky s kapalinou a určili hmotnost 30 kapek vody podle vztahu:                                                          M = mc - mo

4. Činnost z bodu 3 jsme zopakovali pro všechny kapaliny, jejichž povrchové napětí chceme určit. Mezi jednotlivými měřeními jsme vždy byretu pečlivě propláchli.

5. Jednotlivá měření jsme zapsali do přehledné tabulky a vypočítali jsme povrchová napětí neznámých kapalin:

Tabulka:

2. Z kapilární elevace:

Pomůcky:

Kapilární trubice různého vnitřního průřezu, nádoba s mýdlovou vodou, jehla, mikrometr, stojan s držáky, mýdlová voda (líh a ocet nebudeme měřit)

Teoretická příprava:

Ponoříme-li tenkou kapiláru do kapaliny v široké nádobě, pozorujeme, že vlivem povrchových sil vystupuje kapalina v kapiláře do takové výšky h, až se kapilární tlak vyrovná tlaku hydrostatickému sloupce kapaliny o výšce h.

Podmínku rovnováhy pro tento případ vyjadřuje vztah:

Vystupují v něm tyto veličiny:

Pro povrchové napětí mýdlového roztoku podle tohoto vztahu platí:

Vypracování:

1.  Změřili jsme vnitřní průměr kapiláry. Kapilára je úzká ⟹ použili jsme tento postup: Do otvoru kapiláry jsme zasunuli jehlu a označili si místo na jehle, kam až ji bylo možné zasunout. Na tomto místě jsme změřili vnější průměr jehly mikrometrickým měřítkem. Ten je shodný s vnitřním průměrem kapiláry. Měření jsme opakovali pětkrát a ze získaných hodnot určili aritmetický průměr a chyby měření.

2.  Ponořili jsme kapiláru do nádoby s mýdlovou vodou a změřili výšku h kapaliny v kapilární trubici. Měření jsme opakovali pětkrát a ze získaných hodnot určili aritmetický průměr a chyby měření.

3.  Určili jsme hustotu mýdlového roztoku pomocí hustoměru.

4. Všechny výsledky měření jsme zapsali do tabulky a vypočítali jsme průměrnou hodnotu povrchového napětí mýdlového roztoku; stanovili jsme chyby měření.

Tabulka:

Hodnota h:                                                       Hodnota r:

Hodnota povrchového napětí mýdlového roztoku:

Výpočet chyby měření:

Relativní chyba:    	                                          Absolutní chyba:

Hodnota povrchového napětí mýdlového roztoku:

Porovnali jsme získanou hodnotu povrchového napětí s hodnotou získanou pomocí kapkové metody.

Doplňující úkol:

1. Do kapaliny jsme postupně ponořili kapilární trubice o různém vnitřním poloměru. Pozorovali jsme:

2. Mýdlovou vodu jsme zahřáli na vyšší teplotu ( asi 50°C). Pozorovali jsme:

3. Odpověď na otázky:

a) proč se při praní prádla přidává do vody prací prostředek a používá se voda teplá?

b) Mám-li vyčistit benzinem mastnou skvrnu, navlhčím nejdříve benzinem okolí skvrny a pak teprve nakapu benzin na skvrnu a vysuším ji? Nápověda – benzin s rozpuštěným tukem má větší σ než čistý benzin.

Závěr:

# Text boxes

mo   =                   10-3kg

M  =                   10-3kg

Mýdlová voda: Mx  =                   10-3kg

Ocet:            Mx  =                   10-3kg

Líh:            Mx  =                   10-3kg

ρ =                     kg.m-3

r = ( .10-3m

h = (  10-3m

Δh =  = …..=…%

Δr =  = …..=…%

σ =   mN.m-1

δσ = δh + δr

Δσ =   σ  .   δσ

σ = (  σ  δσ) mN.m-1       ;      δσ =         =         %