Protokol č. 4:

| Pracoval: |  |  | Pracováno dne: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spolupracoval: |  |  | Vlhkost vzduchu: |  |
| Třída: |  |  | Tlak vzduchu: |  |
| Hodnocení: |  |  | Teplota vzduchu: |  |

Název úlohy:   Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky

Pomůcky:

Kompaktní zářivka, dva podstavce s objímkou pro žárovku s kabelem, zdroj napětí (dvě zásuvky), 3 běžné žárovky s různým příkonem, fotometr s tukovou skvrnou zhotovený alespoň 2h před pokusem, žárovka se známou hodnotou svítivosti – tzv. normál

Vypracování:

Jak můžeme přezkoušet údaje výrobce, který tvrdí, že osvětlení úspornou zářivkou o příkonu 15W  je stejné jako osvětlení běžnou zářivkou o příkonu 75 W ?

Do jednoho stojanu s kabelem zašroubujeme úspornou zářivku a do druhého jednu ze žárovek tak, aby obě byly stejně vysoko nad stolem. Umístíme je do vzdálenosti 1m a na stůl mezi ně dáme měřítko s nulou u zářivky.

Pak si vyrobíme provizorní fotometr. Použijeme k tomu kus bílého papíru, na kterém uděláme uprostřed mastnou skvrnu o průměru asi 1cm (např. máslem). Papír umístíme do vhodného stojánku.

Mezi obě žárovky umístíme takto vyrobený fotometr a pohybujeme jím pomalu podél měřítka. (Výhodnější  je použít optickou lavici s měřítkem!)

Při pohybu fotometru se bude tuková skvrna jevit tmavší nebo světlejší než okolní papír. V určité poloze fotometru ale skvrna zmizí. V tomto okamžiku je osvětlení z obou stran stejné!

V tomto okamžiku změříme vzdálenost fotometru od úsporné zářivky.

Pak opatrně vyměníme žárovku za žárovku s jiným příkonem (pozor – je horká!!!) a pokus opakujeme.

Získané výsledky zapíšeme do tabulky:

Z tabulky je vidět, že pouze u žárovky s příkonem 75W byla vzdálenost fotometru od žárovky i úsporné zářivky stejná. Tím se údaje výrobce potvrdily.

Určení  a srovnání  svítivosti  žárovky a  úsporné  zářivky se stejnou hodnotou osvětlení

Teorie:

Princip Bunsenova fotometru je ve srovnání svítivosti normálového zdroje se zdrojem měřené svítivosti v případě, že osvětlení od obou zdrojů je stejné.

Při kolmém dopadu paprsků na fotometr platí:           E =

E – osvětlení                          I – svítivost                    r – vzdálenost zdroje od fotometru

Do jednoho stojanu s kabelem zašroubujeme úspornou zářivku (potom žárovku se stejným osvětlením) a do druhého žárovku se známou svítivostí tak, aby obě byly stejně vysoko nad stolem. Umístíme je do vzdálenosti 1m a na stůl mezi ně dáme měřítko s nulou u zářivky.

Mezi obě žárovky umístíme vyrobený fotometr a pohybujeme jím pomalu podél měřítka.

Při pohybu fotometru se bude tuková skvrna jevit tmavší nebo světlejší než okolní papír. V určité poloze fotometru ale skvrna zmizí. V tomto okamžiku je osvětlení z obou stran stejné!

En = Ex                ⟹                        =                ⟹

Jako normálový zdroj používáme žárovku s uvedeným světelným tokem Ф. Tuto považujeme za všesměrový zdroj a proto platí vztah:

Např. žárovka  100W má světelný tok Ф = 1340 lm ⟹ svítivost  In =  cd = 106,7cd

Provedení:

Měříme rn a rx jako vzdálenost fotometru od vláken žárovek (nebo od středu úsporné zářivky).

Provedeme 5 různých měření pro různé polohy měřeného zdroje. Výsledky zapíšeme do tabulky a vypočítáme hledanou svítivost. Z vypočítaných hodnot vypočítáme aritmetický průměr, absolutní a relativní chybu měření.

Náš normál:

Tabulka:

Dosaďte hodnoty z tabulky:

Svítivost žárovky:                                  Svítivost úsporné zářivky:

Závěr:

# Text boxes

žárovka

úsporná

zářivka

r

Ix

In

rx

rn

Ix =

In =

P =

Ф =

In =

lx = (  cd

lx = (  cd

δ lx =  = …..=…%

δlx =  = …..=…%

Posuďte pravdivost tvrzení výrobce úsporných zářivek. Uveďte svítivost měřené žárovky a úsporné žárovky, která vykazuje stejné osvětlení. Byly by měřené zdroje vhodné pro čtení  (norma udává 100 lx) a pro rýsování ( norma udává 200 lx)?