Protokol č. 2:

| Pracoval: |  |  | Pracováno dne: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spolupracoval: |  |  | Vlhkost vzduchu: |  |
| Třída: |  |  | Tlak vzduchu: |  |
| Hodnocení: |  |  | Teplota vzduchu: |  |

Název úlohy:   Ověření činnosti transformátoru

Pomůcky:

dvě cívky s různým počtem závitů, jádro tvaru U a tvaru I, dva voltmetry, ohmmetr, zdroj střídavého napětí, žárovka, spojovací vodiče.

Vypracování:

Teoretická příprava:

1. Pro transformační poměr p transformátoru platí vztah:

Vystupují v něm tyto veličiny:

2. Je-li sekundární cívka připojena pouze k voltmetru, pak mezi napětími U2 a  U1 platí:

a) při transformaci nahoru:

b) při transformaci dolů:

Vypracování:

Sestavili jsme elektrický obvod s transformátorem s uzavřeným jádrem podle schématu:

1. úkol:

Zvolili jsme primární cívku se 100 závity a sekundární cívku s 200 závity. Primární cívku jsme postupně připojovali ke zdroji střídavého napětí tří různých vhodných hodnot napětí

a pro každý případ změřili napětí U1 na primární cívce a U2 na sekundární cívce. Výsledky jsme zapsali do tabulky a pro každé měření vypočítali poměry:         a        .

V tomto úkolu jsme prováděli transformaci:

V ideálním případě pro tento počet závitů cívek platí mezi napětími vztah:

2. úkol:

Zvolili jsme primární cívku s 200 závity a sekundární cívku se 100 závity. Primární cívku jsme postupně připojovali ke zdroji střídavého napětí tří různých vhodných hodnot napětí

a pro každý případ změřili napětí U1 na primární cívce a U2 na sekundární cívce.

Výsledky jsme zapsali do tabulky a pro každé měření vypočítali poměry        a        .:

V tomto úkolu jsme prováděli transformaci:

V ideálním případě pro tento počet závitů cívek platí mezi napětími vztah:

Doplňující úlohy:

Zjišťovali jsme, jak se změní výstupní napětí U2, jestliže do sekundárního obvodu  připojíme  žárovku. Podle údajů na žárovce jsme vybrali hodnoty:

a sestavili jsme obvod podle schématu:

Závěr doplňující úlohy č. 1:

Ohmmetrem jsme změřili odpor použitých cívek:

cívka se 100 závity:

cívka s 200 závity:

Závěr doplňující úlohy č. 2:

Závěr:

# Text boxes

V

U1

V

U2

N2

N1

1)

U1 =

N1 =

N2 =

V

U1

V

U2

N2

N1

2)

R1 =

R2 =