Protokol č. 3:

| Pracoval: |  |  | Pracováno dne: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spolupracoval: |  |  | Vlhkost vzduchu: |  |
| Třída: |  |  | Tlak vzduchu: |  |
| Hodnocení: |  |  | Teplota vzduchu: |  |

Název úlohy:   Kmitání mechanického oscilátoru

Pomůcky:

pružina, sada závaží s háčkem, těleso s očkem, vlákno, stativ s držákem pružiny,

délkové měřidlo, těleso neznámé hmotnosti, laboratorní váhy, sada závaží, stopky.

1. úkol:  Určení setrvačné hmotnosti tělesa mechanickým oscilátorem

Pro periodu pružinového mechanického oscilátoru platí: . Jestliže

hmotnost m0 pružiny nelze zanedbat, platí upravený vztah:   .

Setrvačnou hmotnost tělesa lze určit měřením periody kmitání a tuhosti pružiny a dosazením naměřených hodnot do vztahu: , který získáme úpravou vztahu pro periodu pružinového oscilátoru.

Provedení:

Upevnili jsme pružinu na držák stativu. Na pružinu jsme zavěsili první závaží a pomocí délkového měřidla určili počáteční polohu l0  závaží:

Postupně jsme na pružinu zavěšovali další tři závaží a pro každý případ určili polohu li  prvního závaží. Výsledky jsme zapsali do tabulky:

Určili jsme prodloužení pružiny (l = li – l0 . Pro jednotlivé případy jsme vypočítali velikost tíhové síly ( FG = mg), která způsobila prodloužení (l pružiny a tuhost pružiny pomocí vztahu uvedeného v teoretickém úvodu.

Vypočítali jsme průměrnou hodnotu tuhosti pružiny:

Dále jsme vypočítali odchylky (ki od průměru a průměrnou odchylku:

Na pružinu jsme zavěsili těleso neznámé hmotnosti a mírným protažením pružinu rozkmitali. Stopkami jsme změřili dobu, za kterou těleso vykoná 20 kmitů. Měření jsme opakovali pětkrát

a výsledky zapsali do tabulky:

Průměrná perioda:

Určili jsme odchylky (Ti od průměru a průměrnou odchylku:

Na laboratorních vahách jsme určili hmotnost pružiny:

Průměrná hmotnost tělesa:

Relativní odchylka měření hmotnosti:

Odchylka měření hmotnosti:

Výsledek měření:

Použité těleso jsme zvážili na laboratorních vahách:

Závěr:

2. úkol:  Ověření vztahu pro periodu kyvadla

Je-li amplituda výchylky malá, platí pro periodu T  kyvadla délky l:      .

Provedení:

Kyvadlo vytvořené z kuličky a pevného vlákna jsme upevnili vhodně na držák stojanu. Délku l kyvadla jsme změřili délkovým měřidlem. Periodu kyvadla jsme určili změřením deseti period 10T, které jsme pětkrát opakovali. Výsledky jsme zapsali do tabulky:

Průměrné hodnoty:

Vypočítali jsme teoretické hodnoty periody použitých kyvadel dosazením délek l1, l2 do vztahu pro periodu kyvadla:

Porovnání:

Doplňkový úkol:

Pomocí kyvadla lze určit tíhové zrychlení. Ze vztahu pro výpočet periody kyvadla jsme odvodili vztah  pro výpočet tíhového zrychlení:

Dosazením použitých a naměřených hodnot l,  jsme vypočítali pro oba případy tíhové zrychlení:

Závěr:

# Text boxes

T2 =

T1 =

l2  =

m0 =

m =

(m =

(m =

m =

g =

=

l1  =

=

g2  =

g1  =

l0  =

=

l2  =

l1  =

=

(k =

=

(T =