Protokol č. 3:

| Pracoval: |  |  | Pracováno dne: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spolupracoval: |  |  | Vlhkost vzduchu: |  |
| Třída: |  |  | Tlak vzduchu: |  |
| Hodnocení: |  |  | Teplota vzduchu: |  |

Název úlohy:   Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

Pomůcky: Síťový transformátor, cívka s jádrem, reostat, voltmetr, ampérmetr, ohmmetr,

spojovací vodiče.

Vypracování:

Teorie:

Měnící se magnetické pole střídavého proudu ve vodiči je příčinou vlastní indukce.

Tento jev závisí na vlastnosti vodiče, kterou označujeme jako indukčnost L, jejíž

jednotkou je henry – H. Nejvýrazněji se tato vlastnost projevuje u cívky, přičemž

závisí na její konstrukci – počtu závitů, rozměrech a vlastnostech jádra.

Prochází-li obvodem s cívkou stejnosměrný proud, projeví se indukčnost cívky jen

při zapnutí a vypnutí proudu v obvodu. Ustálené hodnoty proudu a napětí odpovídají

rezistanci R cívky:  R =  .

Jestliže obvodem prochází střídavý proud, projeví se kromě rezistance i

induktance XL cívky a cívka má impedanci:   .

Odtud po úpravě pro indukčnost L cívky dostaneme vztah:

.

Provedení:

Pomocí střídavého proudu o frekvenci 50 Hz jsme určili indukčnost cívky

z rozkladného transformátoru. Měření jsme prováděli pro cívku bez jádra,

s rovným jádrem a s uzavřeným jádrem.

Ohmmetrem jsme nejdříve změřili odpor RL cívky:

Pro všechna měření jsme sestavili obvod podle schématu:

Měření jsme provedli pro pět různých hodnot proudu, které jsme nastavovali

reostatem. Výsledky měření jsme zapsali do tabulky a vypočítali průměrnou

hodnotu indukčnosti a odchylku měření.

l.  Cívka bez jádra

2. Cívka s rovným jádrem

3. Cívka s uzavřeným jádrem

Doplňkový úkol: Ověřili jsme, že otevíráním a uzavíráním jádra lze regulovat proud

v obvodu. Porovnání s regulací proudu reostatem:

Závěr:

# Text boxes

RL =

A

V

~

L, R